設計及工藝/美術室的消防規定

1.	應以具有不少於一小時抗火時效的牆壁將該室與校舍內的其他部分完全分隔。

2.	該室所有出路的門，均應為具有不少於半小時抗火時效的自掩門。

3.	開向走廊、樓梯的窗戶或牆壁開口須加裝鑲有金屬框的嵌絲玻璃窗門。可在高於樓面1800毫米的地方裝設通向露台的高位置通風口。

4.	該室內須設置下列手提裝備：

認可的滅火筒		個，

認可的滅火氈（1200毫米 x 1200毫米）		張，及沙桶

個。

5.	存放在實驗室內的危險品，不得超出危險品（一般）規例規定的豁免限額及總數量。

6.	在該室內或校舍內的任何地方，不准使用易燃液體噴漆，使用氣溶膠噴漆則屬例外。

7.	如需熔蠟，應放置在熱水鍋上間接受熱。

8.	不得同時進行加熱、噴漆及熔蠟等活動。